CIRCUIT MAKER

Esercizio 1

Sommatore aritmetico sequenziale.

Usiamo 2 stati.lo stao s1=1 se l’addizzione ha riport(1+1=0 riporto 1)  s2=0 se l’operazione non ha riporto.

|  | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | S0/0 | S0/1 | S0/1 | S1/0 |
| S1 | S0/1 | S1/0 | S1/0 | S1/1 |

L’automa non è minimizzabile.

| A B Q0(t) | Q(t+1) | O | J0 K0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 |

Mappe di karnaut.

J0=BA

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | X | 0 |
| 1 | 0 | X | X | 1 |

K0=B  A

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | 1 | 0 | X |
| 1 | X | 0 | 0 | X |

O =  (┐ A  ┐B Q0 ) + (┐A B ┐Q0 ) + ( A ┐B ┐Q0 ) + ( A B Q0 ) =

= (A xnor B) (Q0)+(A xor B ) (┐Q0)

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Da qui si ricava lo schema circuitale.

# Text boxes

01,10/0

11/1

00/1

01,10/1

00/0

11/0

S1

S0