3^ Esercitazione : Mappe di Karnaugh

# A)	LE   MAPPE   DI   KARNAUGH

Si sa che per ogni FB esistono infinite EB equivalenti. Se ne vuol trovare la  minima  rispetto ad una qualche misura (tipicam. il numero di operatori). Infatti, tradotta l’EB in un circuito, si ha che :

- meno porte ( minor costo

- meno porte ( minor tempo di attraversamento (di solito)

M. di K. (  metodo semplice ma buono solo fino a funzioni di 4 variabili. Trova una minima FND

Si basano sul fatto che	x · y · z   +   x · y · z    =    x · y

Le mappe consentono di identificare velocemente gli addendi della FCD così semplificabili.

Mappe :

| y x | 0 1 |
| --- | --- |
| 0 1 | p00 p01 p10 p11 |

| y z x | 00 01 11 10 |
| --- | --- |
| 0 1 | p000 p001 p011 p010 p100 p101 p111 p110 |

| z t x y | 00 01 11 10 |
| --- | --- |
| 00 01 11 10 | p0000 p0001 p0011 p0010 p0100 p0101 p0111 p0110 p1100 p1101 p1111 p1110 p1000 p1001 p1011 p1010 |

Algoritmo:

- trasforma  f  in  FCD.

1	se  minterm( p i ) (  FCD (  f  )

- p i    =

0	altrimenti.						 _      _

(dove, per esempio, per  f(x,y,z)  si ha che P2 = minterm( p 2 ) = minterm( p010 ) =  x · y · z  )

- raggruppa tutti gli  1  adiacenti con un insieme minimale di blocchi.

(N.B.: le mappe sono da pensare curvate su di sé (toro) e quindi ogni elemento della mappa ha 4 elementi adiacenti  )

- considera la  FND  che ha per ogni blocco del ricoprimento un addendo ottenuto come il prodotto delle variabili che assumono lo stesso valore su tutti gli elementi del blocco. Le variabili saranno affermate se assumono  1 , negate altrimenti.

Esempio 1: si trovi la minima FND per la funzione seguente

| x y z t | f |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 | 1 |
| 0 0 0 1 | 1 |
| 0 0 1 0 | 0 |
| 0 0 1 1 | 0 |
| 0 1 0 0 | 0 |
| 0 1 0 1 | 0 |
| 0 1 1 0 | 0 |
| 0 1 1 1 | 0 |
| 1 0 0 0 | 1 |
| 1 0 0 1 | 1 |
| 1 0 1 0 | 1 |
| 1 0 1 1 | 0 |
| 1 1 0 0 | 0 |
| 1 1 0 1 | 1 |
| 1 1 1 0 | 0 |
| 1 1 1 1 | 0 |

Anzitutto osserviamo che

FCD( f )  =   P0  +  P1  +  P8  +  P9  +  P10  +  P13

che richiede  4porte NOT  +  18porte AND  +  5porte OR  =  27porte

| z t x y | 00 01 11 10 |
| --- | --- |
| 00 01 11 10 | 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 |

da cui

_   _	    _		_  _

FNDmin  =   y · z   +   x · z · t   +   x · y · t

che richiede solo  3porte NOT  +  5porte AND  +  2porte OR  =  10porte

Il metodo funziona anche per funzioni booleane parziali (N.B.: una FB parziale è una funzione che non è definita su tutte i 2n possibili input  ). Con le mappe di Karnaugh i valori indefiniti possono venir considerati 0 o 1 a seconda di quale assegnamento dà il ricoprimento migliore.

Esempio 2: si trovi la minima FND per la funzione seguente

| x y z | f |
| --- | --- |
| 0 0 0 | 1 |
| 0 0 1 | 0 |
| 0 1 0 | 1 |
| 0 1 1 | 0 |
| 1 0 0 | - |
| 1 0 1 | 0 |
| 1 1 0 | 1 |
| 1 1 1 | - |

La mappa di K. è

| y z x | 00 01 11 10 |
| --- | --- |
| 0 1 | 1 0 0 1 - 0 - 1 |

_

da cui	Emin   =   z

N.B.: è risultato migliore assegnare al primo ‘-‘ il valore 1 mentre al secondo il valore 0; ciò origina una EB t.c.  Emin(100) = 1  e   Emin(111) = 0. L’arbitrarietà di tale scelta è giustificata dal fatto che la funzione non è definita su tali input e quindi possiamo assumere che non si presenteranno mai alla funzione (e pertanto il comportamento della funzione su di essi è irrilevante).

## B)	ANALISI   &   SINTESI   DI   DUE   CIRCUITI   COMBINATORI

Esempio 3: funzione di overflow per la somma di due naturali a 2 bit.

f :  ( 0 , 1 ( 2 ( ( 0 , 1 ( 2  ((  ( 0 , 1 (

t.c.  f ( x , y , z , t )  =  1    sse    xy2 + zt2   (cioè i numeri binari ottenuti concatenando i primi due input e gli ultimi due) dà luogo ad overflow (cioè il risultato della somma non è esprimibile come numero di 2 bit).

| x y z t | f |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 | 0 |
| 0 0 0 1 | 0 |
| 0 0 1 0 | 0 |
| 0 0 1 1 | 0 |
| 0 1 0 0 | 0 |
| 0 1 0 1 | 0 |
| 0 1 1 0 | 0 |
| 0 1 1 1 | 1 |
| 1 0 0 0 | 0 |
| 1 0 0 1 | 0 |
| 1 0 1 0 | 1 |
| 1 0 1 1 | 1 |
| 1 1 0 0 | 0 |
| 1 1 0 1 | 1 |
| 1 1 1 0 | 1 |
| 1 1 1 1 | 1 |

la cui mappa di K. è

| z t x y | 00 01 11 10 |
| --- | --- |
| 00 01 11 10 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 |

da cui     Emin  =  x( z   +   x( y( t   +   y( z( t

N.B.: osservare che l’EB così ottenuta è la minima FND, che non è detto in generale che sia la minima EB in assoluto. Infatti l’EB dell’esempio precedente è equivalente alla seguente

Emin’   =    x( z   +    y( t( ( x + z )

che usa due porte AND in meno.

Pertanto il circuito minimo che realizzeremo è quello associato a quest’ultima EB e sarà

Esempio 4: funzione di primalità per interi di 4 bit in complemento a 2.

f :  ( 0 , 1 ( 4 ((  ( 0 , 1 (

t.c.  f ( x , y , z , t )  =  1    sse    xyzt2 (cioè il numero binario in complemento a 2 ottenuto concatenando quattro input) è primo.

| x y z t | DEC | f |
| --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 | 0 | 0 |
| 0 0 0 1 | 1 | 0 |
| 0 0 1 0 | 2 | 1 |
| 0 0 1 1 | 3 | 1 |
| 0 1 0 0 | 4 | 0 |
| 0 1 0 1 | 5 | 1 |
| 0 1 1 0 | 6 | 0 |
| 0 1 1 1 | 7 | 1 |
| 1 0 0 0 | Non usata | - |
| 1 0 0 1 | –7 | 1 |
| 1 0 1 0 | –6 | 0 |
| 1 0 1 1 | –5 | 1 |
| 1 1 0 0 | –4 | 0 |
| 1 1 0 1 | –3 | 1 |
| 1 1 1 0 | –2 | 1 |
| 1 1 1 1 | –1 | 0 |

la cui mappa di K. è

| z t x y | 00 01 11 10 |
| --- | --- |
| 00 01 11 10 | 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 - 1 1 0 |

_  _	          _	       _		 _		  _

da cui     Emin  =  x( y( z   +   x( y( t   +   x( z( t   +   x( y( t   +   x( y( z( t

_  _	      _				     _

Fattorizzando si ottiene	Emin’   =   z( ( x( y  +  x( y( t )   +   t( ( ( x XOR y )  +  x( z )

che è realizzabile con un circuito combinatorio di 14 porte.

# Footnotes

Per esempio, per  f(x,y,z,t) ,  l’elemento  p0101  è adiacente a  p0001 ,  p0100 ,  p0111  e  p1101 ; così come   p0000   è adiacente a  p0001 ,  p0100 ,  p1000  e  p0010 .

Per esempio, per  f(x,y,z,t) ,  se il blocco copre due  1  adiacenti allora l’addendo corrispondente sarà il prodotto di 3 letterali, se il blocco copre quattro  1  adiacenti allora si avrà il prodotto di 2 letterali, se il blocco copre otto  1  allora si avrà un solo letterale

Una funzione parziale può in realtà essere vista come una funzione totale  f : (0, 1(n ( (0, 1, -(  dove  -  è detto don’t care  ed esprime il fatto che la funzione non è definita sull’input corrispondente.

Def.: dati due interi  p  e  q ,  si dice che    p  è divisibile per  q    se     p  DIV  q   è un numero intero.

Def.: un numero intero  z  si dice  primo  se   z ( 1, –1   e   z è divisibile solo per 1, –1, z, –z.

# Text boxes

f ( x , y , z , t )

f ( x , y , z )

x

y

z

t

f ( x , y )