ESAME   DI  ARCHITETTURA  I

Mercoledì, 5 Giugno 2002

COMPITO   A

# Esercizio 1 (15 punti)

Progettare la rete di interconnessione (di tipo mesh) tra due registri sorgente S1 e S2 e tre registri destinazione D1, D2 e D3  tutti costituiti da tre bit.

Progettare la parte combinatoria che produce le linee di controllo (abilitazione alla scrittura sui registri destinazione e selezione del registro sorgente) in modo che siano possibili i trasferimenti:

- S2 ( D2 				se S1 e S2 hanno entrambi contenuto pari

- S1 ( D1 e S2 ( D3 			se S1 e S2 hanno entrambi contenuto dispari

- S1 ( D2, S2 ( D1, S1 + S2 ( D3 	altrimenti

Esercizio 2 (15 punti)

Un distributore automatico vende bibite al prezzo di 0,30 euro e accetta monete da 1 euro e da 10, 20, 50 centesimi. Il distributore emette una bibita alla volta e dà il resto con minimo numero di monete.

Seguendo il metodo formale di sintesi, progettare il circuito che riceve in input una o più monete e dà in output la bibita se è stato raggiunto l'importo richiesto oppure la bibita e il resto se l’importo è superato.

#### SOLUZIONI

Esercizio 1

Per ogni registro destinazione serve un multipexer che permetta di selezionare il registro sorgente (i multiplexer con ingresso e uscita in grassetto rappresentano tre multiplexer uno per ogni bit/Flip-Flop dei registri).

Ogni multiplexer MUXi ha bisogno di una linea di controllo per selezionare una delle due possibili sorgenti: S1 o S2 per la scrittura su D1, S1 o S2 per la scrittura su D2, S2 o S1+S2 per D3.

Lo schema di interconnessione è quindi:

Per trovare le espressioni di c1, c2 , c3 e di inD1, inD2, inD3 basta utilizzare i bit meno significativi di S1 e S2  che indichiamo con b01 e b02. Si ha:

| b01 | b02 | c1 | c2 | c3 | inD1 | inD2 | inD3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 |

Si ottengono quindi le espressioni (i caratteri sottolineati sono complementati):

c1 =  b01 + b02		c2 =  b01 + b02		c3 =  b01 XOR b02

inD1 =  b01 + b02	inD2 =  b01 + b02	inD1 =  b01 + b02

e da queste è immediato ricavare il circuito combinatorio che le produce.

Esercizio  2

Codifichiamo le monete nel seguente modo:

00 per 10 centesimi

01 per 20 centesimi

10 per 50 centesimi

11 per 1 euro

Assegniamo agli stati i seguenti significati e la codifica:

Q0 = 00 stato iniziale – raggiunto/superato l’importo

Q1 = 01 ricevuto 10 centesimi

Q2 = 10 ricevuto 20 centesimi

L’output consiste di quattro bit, uno per l’emissione della bevanda, gli altri tre bit per codificare i possibili resti nel seguente modo:

000	0

001	10

010	20

011	30 (10+20)

100	40 (20+20)

101	70 (50+20)

110	80 (50+10+20)

111	90 (50+20+20)

La tabella degli stati futuri, con le funzioni di eccitazione relative a Flip-Flop di tipo D, è la seguente:

| y1 | y0 | x1 | x0 | Y1 | Y0 | z3 | z2 | z1 | z0 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Le espressioni booleane ricavate dalle Mappe di Karnaugh sono (i letterali complementati sono sottolineati):

| \ x1 x0 y1 y0\ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

z3 = y1 + x1 + y0x0

| \ x1 x0 y1 y0 \ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |

z2 = x1 x0 + y1 x1

| \ x1 x0 y1 y0 \ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

z1 = y1x1x0 + y0x1x0  + y1 y0 x1 x0

| \ x1 x0 y1 y0 \ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |

z0 = y1x0 + y0 x1x0 + y0x1x0

| \ x1 x0 y1 y0 \ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D1 = y0 x1 x0 + y1 y0 x1 x0

| \ x1 x0 y1 y0 \ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D0 = y1 y0 x1x0

Il disegno del circuito è immediato.

ESAME   DI  ARCHITETTURA  I

Mercoledì, 5 Giugno 2002

COMPITO   B

Esercizio 1 (15 punti)

Si progetti in dettaglio il circuito che, dati quattro registri sorgente  Si  e quattro registri destinazione  Di  (per i = 1,…,4), consenta i seguenti trasferimenti in parallelo:

- S1 ( D1, D2, D4	   e	S2 ( D4

- S3 ( D3	 e    S4 ( D4

Si assuma che i registri siano da due bit.

Identificando D1 con D3 e D2 con D4 (cioè il circuito modificato ha come registri destinazione solo D1 e D2), i trasferimenti richiesti sarebbero ancora leciti? Perché?

Esercizio 2 (15 punti)

Sia dato il seguente circuito:

Trovarne l’automa corrispondente, minimizzarlo e descriverne a parole il funzionamento. Si assuma che il circuito abbia inizialmente tutti i FF resettati. Si ricavi infine dall’automa minimo il circuito corrispondente usando FF di tipo D.

SOLUZIONI :

# ES. 1

Il circuito è:

In base all’operazione richiesta (come specificato dal bit  op) la rete di controllo selezionerà il registro mittente per ognuno dei due bus (in uscita dai due multiplexer) tramite i segnali di controllo Ti e Vi. Inoltre, abiliterà alla scrittura gli opportuni registri destinazione (Wi = 1 abilita alla scrittura il registro Di), settando opportunamente il bit di selezione del bus. Effettuiamo le seguenti associazioni:

- bi = 0 seleziona il bus uscente da MUX1

- bi = 1 seleziona il bus di MUX2

- i registri sorgente sono riferiti come segue: S1 corrisponde a 00, S2 a 01, S3 a 10 e S4 a 11

- l’operazione (a) corrisponde a  op = 0

- l’operazione (b) corrisponde a  op = 1

Da ciò la tabella che descrive il funzionamento del circuito è:

| op | T1 T0 | V1 V0 | W1 W2 W3 W4 | b1 b2 b3 b4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 1 1 | 0 0 1 0 |
| 1 | 1 0 | 1 1 | 0 0 1 1 | - - 0 1 |

Si noti che il bit di selezione del bus è irrilevante se il registro non è abilitato alla scrittura.

Le EB booleane associate sono le seguenti:

__

T1 = V1 = b4 = op		W1 = W2 = b3 = op

T0 = b1 = b2 = 0		V0 = W3 = W4 = 1

da cui la rete di controllo.

Nella rete con uniche destinazioni i registri D1 e D2, il trasferimento (b) sarebbe ancora lecito mentre il trasferimento (a) no: infatti, nel primo caso non ci sono conflitti poiché registri sorgente e destinazione sono disgiunti, mentre nel secondo caso c’è conflitto sul registro D2 che dovrebbe ricevere in input contemporaneamente il dato proveniente da S1 e da S2.

# ES. 2

Le EB booleane per il circuito sono:

__

S = Q1 x		R = x		T = x ( Q0		Z = x Q0

da cui la tabella degli stati futuri è:

| x Q1 Q0 ( t ) | S R T ( t ) | z ( t ) | Q1 Q0 (t+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 0 0 |
| 0 0 1 | 0 0 1 | 0 | 0 0 |
| 0 1 0 | 1 0 0 | 0 | 1 0 |
| 0 1 1 | 1 0 1 | 0 | 1 0 |
| 1 0 0 | 0 1 1 | 0 | 0 1 |
| 1 0 1 | 0 1 0 | 1 | 0 1 |
| 1 1 0 | 0 1 1 | 0 | 0 1 |
| 1 1 1 | 0 1 0 | 1 | 0 1 |

Da ciò si ricava la tabella dell’automa (i cui stati sono chiamati come al solito S0 se Q1Q0 = 00, S1 se 01, S2 se 10 e S3 se 11) con stato iniziale S0.

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| S0 | S0/0 | S1/0 |
| S1 | S0/0 | S1/1 |
| S2 | S2/0 | S1/0 |
| S3 | S2/0 | S1/1 |

Osserviamo subito che S3 è irraggiungibile con stato iniziale S0; la minimizzazione è come segue:

| S1 | X |  |
| --- | --- | --- |
| S2 |  | X |
|  | S0 | S1 |

da cui l’automa minimo è

L’automa restituisce 1 se rileva almeno due ‘1’ di fila, cioè se all’istante t e all’istante t-1 ha ricevuto in input ‘1’. Per realizzarne il circuito corrispondente basterà quindi un solo FF di tipo D e la tabella degli stati futuri sarà

| x Q ( t ) | z ( t ) | Q (t+1) | D ( t ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 1 | 1 | 1 | 1 |

Le EB associate sono:	D = x		e	z = xQ

da cui

# Text boxes

S4

S3

Mux3

c3

ADDER

00 / 1 000

01 / 1 001

10 / 1 100

11 / 1 111

01 / 1 000

10 / 1 001

11 / 1 110

10 / 1 010

11 / 1 101

S1

S2

S3

S4

V1   V0

MUX

2

W4

b4

W3

b3

W2

b2

W1, b1

W2, b2

W3, b3

W4, b4

op

T1   T0   V1  V0

##### Rete  di

###### Controllo

W1

b1

D4

D3

D2

D1

S2

S1

S       Q1

R

T    Q0

z

x

01 / 0 000

inD3

00 / 0 000

00 / 0 000

Q2

MUX

1

T1   T0

Q0

Q1

Mux2

Mux1

c2

c1

inD2

inD1

D2

D1

D3

S2

S1

S1

S2

S3

S4

S0

(

S2

S1

1 / 0

0 / 0

0 / 0

1 / 1

x

z

D        Q