#### Canale E-O Prof. Massini

#### Esame di Architettura degli Elaboratori I

13 Giugno 2003

## Compito A

Soluzioni e risultati: nel week-end

Orali: 	lunedì 16/6, ore 9:30, stanza 318, Via Salaria 113, III Piano

N.B.: 	per essere ammessi all’orale, bisogna aver totalizzato a questo scritto almeno 18. Chi supera lo scritto odierno è obbligato a sostenere l’esame orale il 16/6, pena la perdita del voto conseguito.

Esercizio 1 (13 punti)

Si progetti un circuito che, presi in input due stringhe binarie, dà in output 1 se e solo se la somma dei valori binari associati alle due stringhe ricevuti fino a quel momento è un multiplo di 4. Si assuma che la prima cifra ricevuta sia la cifra più significativa del valore binario associato alla stringa stessa. Per esempio

Input:	  100100…

100010…

Ouput:	  011000…

Si segua lo schema di sintesi visto a lezione, inclusa la minimizzazione dell’automa e la semplificazione delle espressioni booleane ottenute dalle mappe di Karnaugh tramite porte NAND, NOR, XOR e NXOR (se possibile). Si usino flip-flop di tipo JK e non si utilizzi alcun modulo di somma predefinito. (Importante: tutta la “difficoltà” dell’esercizio sta nella progettazione dell’automa; pertanto 6 punti saranno assegnati solo per questa parte dell’esercizio).

Esercizio 2 (17 punti)

Sono dati otto registri S0, S1, S2, S3, D0, D1, D2, D3 da 8 bit ciascuno. Si vogliono realizzare i seguenti trasferimenti:

- se la somma dei valori in S0 e S1 è maggiore della somma dei valori in S2 e S3 allora Di ( Si

- se la somma dei valori in S0 e S1 è minore della somma dei valori in S2 e S3 allora

Di ( (Si + 1)  Mod 8

- altrimenti   Di ( Si  (dove Si è il complemento bit a bit di Si)

I trasferimenti sono abilitati da un segnale esterno GO. Inoltre, si ha un segnale esterno MOVE che, se vale 1, trasferisce Di in Si, altrimenti trasferisce Di in S(i – 1) Mod n .

Si progetti in dettaglio il circuito in grado di realizzare il comportamento descritto; si possono utilizzare i moduli predefiniti per somma e confronto tra numeri naturali visti a lezione.

#### Canale E-O Prof. Massini

#### Esame di Architettura degli Elaboratori I

13 Giugno 2003

## Compito B

Soluzioni e risultati: nel week-end

Orali: 	lunedì 16/6, ore 9:30, stanza 318, Via Salaria 113, III Piano

N.B.: 	per essere ammessi all’orale, bisogna aver totalizzato a questo scritto almeno 18. Chi supera lo scritto odierno è obbligato a sostenere l’esame orale il 16/6, pena la perdita del voto conseguito.

Esercizio 1 (17 punti)

Si progetti un circuito che, presi in input due stringhe binarie, dà in output 1 se e solo se la somma dei valori binari associati alle due stringhe ricevuti fino a quel momento è un multiplo di 8. Si assuma che la prima cifra ricevuta sia la cifra più significativa del valore binario associato alla stringa stessa. Per esempio

Input:	  100001…

100010…

Ouput:	  001100…

Si segua lo schema di sintesi visto a lezione, inclusa la minimizzazione dell’automa e la semplificazione delle espressioni booleane ottenute dalle mappe di Karnaugh tramite porte NAND, NOR, XOR e NXOR (se possibile). Si usino flip-flop di tipo T e non si utilizzi alcun modulo di somma predefinito. (Importante: tutta la “difficoltà” dell’esercizio sta nella progettazione dell’automa; pertanto 6 punti saranno assegnati solo per questa parte dell’esercizio).

Esercizio 2 (13 punti)

Sono dati quattro registri sorgente S0, S1, S2, S3 e quattro registri destinazione D0, D1, D2, D3 da 8 bit ciascuno. Si vogliono realizzare i seguenti trasferimenti:

- se la somma dei valori in S0 e S1 è maggiore della somma dei valori in S2 e S3 allora Di ( Si

- se la somma dei valori in S0 e S1 è minore della somma dei valori in S2 e S3 allora

Di ( (Si + 1)  Mod 8

- altrimenti   Di ( Si  (dove Si è il complemento bit a bit di Si)

I trasferimenti sono abilitati da un segnale esterno GO. Si progetti in dettaglio il circuito in grado di realizzare il comportamento descritto; si possono utilizzare i moduli predefiniti per somma e confronto tra numeri naturali visti a lezione.

SOLUZIONI  A  – Esercizio 1

Vale la pena realizzare l’automa associando agli stati gli ultimi due bit della rappresentazione binaria della somma dei due valori di input ricevuti fino a quel momento. Pertanto si avrà

In rappresentazione tabellare l’automa è

|  | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | S0/1 | S1/0 | S1/0 | S2/0 |
| S1 | S2/0 | S3/0 | S3/0 | S0/1 |
| S2 | S0/1 | S1/0 | S1/0 | S2/0 |
| S3 | S2/0 | S3/0 | S3/0 | S0/1 |

Chiaramente l’automa è minimizzabile in

|  | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | T0/1 | T1/0 | T1/0 | T0/0 |
| T1 | T0/0 | T1/0 | T1/0 | T0/1 |

La tabella degli stati futuri è

| x y Q(t) | Q(t+1) | z | J K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 | 0 | 1 | 0 - |
| 0 0 1 | 0 | 0 | - 1 |
| 0 1 0 | 1 | 0 | 1 - |
| 0 1 1 | 1 | 0 | - 0 |
| 1 0 0 | 1 | 0 | 1 - |
| 1 0 1 | 1 | 0 | - 0 |
| 1 1 0 | 0 | 0 | 0 - |
| 1 1 1 | 0 | 1 | - 1 |

Usando le mappe di Karnaugh si ottiene

z  =  x y Q  +  x y Q		J  =  x y  +  x y		K  =  x y  +  x y

Le ultime due espressioni possono essere scritte come

J  =  x ( y 		K  =  x ( y

Da esse si ricava facilmente il circuito risultante.

Esercizio 2

Realizziamo separatamente il circuito di controllo e quelli per l'interconnessione.

Circuito di Controllo :

Circuito di interconnessione per Di :

dove il multiplexer seleziona la linea più in alto con l'input C>C=  =  10, seleziona la linea di mezzo con 01 e seleziona la linea più in basso con 00.

Circuito di interconnessione per Si :

dove il multiplexer seleziona la linea più in alto se MOVE = 1, la linea più in basso altrimenti.

SOLUZIONI  B  – Esercizio 1

Similmente all'esercizio 1 della fila A, associamo agli stati gli ultimi tre bit della rappresentazione binaria della somma dei due valori di input ricevuti fino a quel momento. Pertanto, la rappresentazione tabellare l’automa è

|  | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | S0/1 | S1/0 | S1/0 | S2/0 |
| S1 | S2/0 | S3/0 | S3/0 | S4/0 |
| S2 | S4/0 | S5/0 | S5/0 | S6/0 |
| S3 | S6/0 | S7/0 | S7/0 | S0/1 |
| S4 | S0/1 | S1/0 | S1/0 | S2/0 |
| S5 | S2/0 | S3/0 | S3/0 | S4/0 |
| S6 | S4/0 | S5/0 | S5/0 | S6/0 |
| S7 | S6/0 | S7/0 | S7/0 | S0/1 |

Seguendo la procedura di minimizzazione, l'automa è minimizzabile in

|  | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | T0/1 | T1/0 | T1/0 | T2/0 |
| T1 | T2/0 | T3/0 | T3/0 | T0/0 |
| T2 | T0/0 | T1/0 | T1/0 | T2/0 |
| T3 | T2/0 | T3/0 | T3/0 | T0/1 |

La tabella degli stati futuri è

| x y Q1(t) Q0(t) | Q1(t+1) Q0(t+1) | z | T1 T0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 | 0 0 | 1 | 0 0 |
| 0 0 0 1 | 1 0 | 0 | 1 1 |
| 0 0 1 0 | 0 0 | 0 | 1 0 |
| 0 0 1 1 | 1 0 | 0 | 0 1 |
| 0 1 0 0 | 0 1 | 0 | 0 1 |
| 0 1 0 1 | 1 1 | 0 | 1 0 |
| 0 1 1 0 | 0 1 | 0 | 1 1 |
| 0 1 1 1 | 1 1 | 0 | 0 0 |
| 1 0 0 0 | 0 1 | 0 | 0 1 |
| 1 0 0 1 | 1 1 | 0 | 1 0 |
| 1 0 1 0 | 0 1 | 0 | 1 1 |
| 1 0 1 1 | 1 1 | 0 | 0 0 |
| 1 1 0 0 | 1 0 | 0 | 1 0 |
| 1 1 0 1 | 0 0 | 0 | 0 1 |
| 1 1 1 0 | 1 0 | 0 | 0 0 |
| 1 1 1 1 | 0 0 | 1 | 1 1 |

Usando le mappe di Karnaugh si ottiene

z  =  x y Q1 Q0  +  x y Q1 Q0	T0  =  x y Q0  +  x y Q0  +  x y Q0  +  x y Q0

T1  =  x Q1 Q0  +  x Q1 Q0  +  y Q1 Q0  +  y Q1 Q0  +  x y Q1 Q0  +  x y Q1 Q0

Le ultime due espressioni possono essere scritte come

T0  =  Q0  (  (x ( y) 		T1  =  ( x y ) (  ( Q1 ( Q0 )

Da esse si ricava facilmente il circuito risultante.

Esercizio 2

Vedi i primi due punti delle soluzioni dell'esercizio 2 del compito A.

# Text boxes

00

01

11

10

11/0

00/1

00/1

11/0

01/0

10/0

11/1

10/0

01/0

01/0

10/0

00/0

11/1

01/0

10/0

00/0

MOVE

Go

inDi

A

D

D

8 bit

A

D

D

8 bit

S0

S1

S2

S3

s0

s1

...

s7

overflow

s'0

s'1

...

s'7

overflow'

S0 + S1

S2 + S3

COMPARE

9

bit

C>

C=

Si

A

D

D

8 bit

00000001

M

U

X

4a1

Di

overflow

C>     C=

inSi       1

Si

M

U

X

2a1

D(i+1) Mod n

Di