Esame di Architetture degli Elaboratori I

Prof. Massini

# 15 Febbraio 2005

Compito A

Esercizio 1 (16 punti)

Seguendo il procedimento visto a lezione, progettare una rete sequenziale, che riceve in ingresso una sequenza x e produce due uscite, z1 e z0 tali che:

z1 vale 1 se la coppia x(t-2)x(t-1) differisce dalla coppia x(t-1)x(t) per un solo bit (vale 0 altrimenti)

z0 è l’AND tra x(t-1)x(t) come illustrato nel seguente esempio:

x:   00110110001111

z1: 00111011101100

z0: 00010010000111

Disegnare poi il diagramma temporale rispetto alla sequenza  di ingresso data nell’esempio.

Esercizio 2 (10 punti)

Progettare un circuito combinatorio che riceve in ingresso 4 bit, x4x3x2x1, che rappresentano un valore in codice Gray, e fornisce in uscita x+3 mod 16, espresso sempre in codice Gray.

Esercizio 3 (4 punti)

Disegnare il funzionamento di un registro a caricamento e scaricamento parallelo.

Esame di Architetture degli Elaboratori I

# 15 Febbraio 2005

Compito B

Esercizio 1 (16 punti)

Seguendo il procedimento visto a lezione, progettare una rete sequenziale che riceve in ingresso una sequenza x e produce in uscita la somma binaria degli ultimi tre bit ricevuti (su due uscite, z1 e z0)

come illustrato nel seguente esempio:

x:   00110110001111

z1: 01010010110111

z0: 00111111001111

Disegnare poi il diagramma temporale rispetto alla sequenza  di ingresso data nell’esempio.

Esercizio 2 (10 punti)

Progettare un circuito combinatorio che riceve in ingresso 4 bit, x4x3x2x1, che rappresentano un valore nella rappresentazione in complemento a 2, e fornisce in uscita x+8 mod 8, espresso codice Gray.

Esercizio 3 (4 punti)

Descrivere il funzionamento di un registro a caricamento e scaricamento seriale.

Esame di Architetture degli Elaboratori I

Prof. Massini

# 15 Febbraio 2005

Compito C

Esercizio 1 (10 punti)

Progettare un circuito combinatorio che riceve in ingresso 4 bit, x4x3x2x1, che rappresentano un valore nella rappresentazione in complemento a 2, e fornisce in uscita x+3 mod 8, espresso sempre rappresentazione in complemento a 2.

Esercizio 2 (16 punti)

Seguendo il procedimento visto a lezione, progettare una rete sequenziale, che riceve in ingresso una sequenza x e produce due uscite, z1 e z0 tali che:

z1 vale 1 se la coppia x(t-2)x(t-1) differisce dalla coppia x(t-1)x(t) per un solo bit (vale 0 altrimenti)

z0 è l’AND tra x(t-1)x(t) come illustrato nel seguente esempio:

x:   00110110001111

z1: 00111011101100

z0: 00010010000111

Disegnare poi il diagramma temporale rispetto alla sequenza  di ingresso data nell’esempio.

Esercizio 3 (4 punti)

Descrivere il funzionamento di un registro a caricamento e scaricamento parallelo.

Esame di Architetture degli Elaboratori I

Prof. Massini

# 15 Febbraio 2005

Compito D

Esercizio 1 (10 punti)

Progettare un circuito combinatorio che riceve in ingresso 4 bit, x4x3x2x1, che rappresentano un valore nella rappresentazione in complemento a 2, e fornisce in uscita x+3 mod 8, espresso sempre rappresentazione in complemento a 2.

Esercizio 2 (16 punti)

Seguendo il procedimento visto a lezione, progettare una rete sequenziale che riceve in ingresso una sequenza x e produce in uscita la somma binaria degli ultimi tre bit ricevuti (su due uscite, z1 e z0)

come illustrato nel seguente esempio:

x:   00110110001111

z1: 01010010110111

z0: 00111111001111

Disegnare poi il diagramma temporale rispetto alla sequenza  di ingresso data nell’esempio.

Esercizio 3 (4 punti)

Descrivere il funzionamento di un registro a caricamento e scaricamento seriale.

Soluzioni

Compito A – eser. 1  e  Compito C – eser. 2

L’automa viene costruito nel seguente modo:

- gli stati sono 4 e corrispondono agli ultimi due bit ricevuti, cioè q0 corrisponde a 00, q1 corrisponde a 01, q2 corrisponde a 10 e q3 corrisponde a 11;

- gli archi vengono costruiti in modo che, partendo da uno stato e considerato il bit ricevuto in ingresso, si arrivi nello stato rappresenti correttamente gli ultimi due bit ricevuti; ad esempio se si parte dallo stato q1(=01) e si riceve il bit 0 si arriva nello stato q2(=10), mentre se si riceve 1 si arriva nello stato q3(=11);

- i due bit di uscita si calcolano singolarmente secondo la richiesta del testo.

| x | y1 | y0 | Y1 | Y0 | z1 | z0 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | x | 0 |

Minimizzando con Karnaugh si ottengono le seguenti espressioni:

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | x | x |
| 1 |  | 1 | x | x |

J1 = y0

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | x |  | 1 |
| 1 | x | x |  | 1 |

K1 = y0

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | x | x |  |
| 1 | 1 | x | x | 1 |

J0 = x

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | 1 | 1 | x |
| 1 | x |  |  | x |

K0 = x

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

z1 = x y1 + x y1 = x ( y1

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | 1 |  |
| 1 |  |  |  |  |

z0 = x y0

La realizzazione è la seguente:

Il diagramma temporale è:

Compito B – eser. 1 e Compito D – eser. 2

L’automa viene costruito nel seguente modo:

- gli stati sono 4 e corrispondono agli ultimi due bit ricevuti, cioè q0 corrisponde a 00, q1 corrisponde a 01, q2 corrisponde a 10 e q3 corrisponde a 11;

- gli archi vengono costruiti in modo che, partendo da uno stato e considerato il bit ricevuto in ingresso, si arrivi nello stato rappresenti correttamente gli ultimi due bit ricevuti; ad esempio se si parte dallo stato q1(=01) e si riceve il bit 0 si arriva nello stato q2(=10), mentre se si riceve 1 si arriva nello stato q3(=11);

- i due bit di uscita si calcolano sommando i due bit che rappresentano lo stato e il bit che si riceve in ingresso; ad esempio se si parte dallo stato 01 e si riceve il bit 0 si produce come output 01 , mentre se si riceve 1 si produce come output 10.

| x | y1 | y0 | Y1 | Y0 | z1 | z0 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 |

Minimizzando con Karnaugh si ottengono le seguenti espressioni:

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | x | x |
| 1 |  | 1 | x | x |

J1 = y0

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | x |  | 1 |
| 1 | x | x |  | 1 |

K1 = y0

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | x | x |  |
| 1 | 1 | x | x | 1 |

J0 = x

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | 1 | 1 | x |
| 1 | x |  |  | x |

K0 = x

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 1 |  |
| 1 |  | 1 | 1 | 1 |

z1 = y1 y0 + x y0 + x y1

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 |  | 1 |
| 1 | 1 |  | 1 |  |

z0 = x y1 y0 + x y1 y0 + x y1 y0 + x y1 y0 = x ( (y1 ( y2)

La realizzazione è la seguente:

Il diagramma temporale è:

Compito A - eser. 2

Ricordando la definizione di codice di Gray si ottiene la seguente tabella:

| x4 | x3 | x2 | x1 | y4 | y3 | y2 | y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Utilizzando le mappe di Karnaugh si ottengono le seguenti espressioni minimizzate:

y4 = x3 x2 + x3 x1 + x4 x2 x1

y3 = x4 x1 + x4 x2 + x4 x3 + x4 x3 x2 x1

y2 = x2 x1 + x4 x3 x1 + x4 x3 x1

y1 = x4 x3 x2 + x4 x3 x2 + x4 x3 x2 + x4 x3 x2

Compito B - eser. 2

Ricordando la definizione di rappresentazione in complemento a 2 e di codice di Gray si ottiene la seguente tabella:

| x4 | x3 | x2 | x1 | y3 | y2 | y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Utilizzando le mappe di Karnaugh si ottengono le seguenti espressioni minimizzate:

y3 = x3

y2 = x3 x2 + x3 x2

y1 = x2 x1 + x2 x1

Compito C - eser. 1

Ricordando la definizione di codice di Gray si ottiene la seguente tabella:

| x4 | x3 | x2 | x1 | y4 | y3 | y2 | y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Utilizzando le mappe di Karnaugh si ottengono le seguenti espressioni minimizzate:

y4 = x3 x2 + x3 x1 + x4 x2 x1

y3 = x2 x1 + x4 x3 x1 + x4 x3 x1

y2 = x1

y1 = x4 x3 x2 x1 + x4 x3 x2 x1 + x4 x3 x2 x1 + x4 x3 x2 x1 + x4 x3 x2 x1+ x4 x3 x2 x1 +

+ x4 x3 x2 x1 + x4 x3 x2 x1

Compito D - eser. 1

Ricordando la definizione di rappresentazione in complemento a 2 si ottiene la seguente tabella:

| x4 | x3 | x2 | x1 | y4 | y3 | y2 | y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Utilizzando le mappe di Karnaugh si ottengono le seguenti espressioni minimizzate:

y4 = x4 x2 x1 + x4 x3

y3 = x3 x2 x1 + x3 x1 + x3 x2

y2 = x2 x1 + x2 x1

y1 = x1

Compito A, B, C e D  - eser. 3

Vedi, ad esempio, il testo di Preparata.

# Text boxes

z0

z1

y0

y1

x

clock

J0

K0

J1

K1

x

z1

z0

q3

q0

0/00

q2

q1

0/10

0/10

1/10

1/01

z0

z1

y0

y1

x

clock

J0

K0

J1

K1

x

z1

1/00

1/11

0/01

1/10

1/10

q3

q0

0/00

q2

q1

0/10

0/01

1/01

0/00

z0

1/11