Esame di Architetture degli Elaboratori I

Prof. Massini

# 22 Settembre 2006

Esercizio 1 (15 punti)

Seguendo il procedimento visto a lezione, progettare una rete sequenziale, che riceve in ingresso una sequenza x e produce due uscite, z1 e z0, tali che:

z1 produce il bit di parità pari rispetto agli ultimi tre bit

z0 produce l’AND tra gli ultimi due bit

come illustrato nel seguente esempio:

x:   00110110001111

z1: 00100000101010

z0: 00010010000111

Esercizio 2 (5 punti)

Scrivere secondo la rappresentazione in complemento a 2 i valori A = - 87 e B = 26 ed eseguire la somma e la differenza.

Esercizio 3 (10 punti)

Realizzare con PLA un circuito combinatorio che ha come ingressi 4 bit, x4x3x2x1, che rappresentano un valore binario x compreso tra 0 e 15 e fornisce in uscita la rappresentazione binaria del valore y = 3x + 2.

Soluzioni

Esercizio 1

L’automa viene costruito nel seguente modo:

- gli stati sono 4 e corrispondono agli ultimi due bit ricevuti, cioè q0 corrisponde a 00, q1 corrisponde a 01, q2 corrisponde a 10 e q3 corrisponde a 11;

- gli archi vengono costruiti in modo che, partendo da uno stato e considerato il bit ricevuto in ingresso, si arrivi nello stato che rappresenta gli ultimi due bit ricevuti; ad esempio se si parte dallo stato q1(=01) e si riceve il bit 0 si arriva nello stato q2(=10), mentre se si riceve 1 si arriva nello stato q3(=11);

- i due bit di uscita si calcolano singolarmente secondo la richiesta del testo.

| x | y1 | y0 | Y1 | Y0 | z1 | z0 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Osservando la tabella è facile vedere che le espressioni delle funzioni di eccitazione sono:

D1 = y0

D0 = x

Utilizziamo le mappe di Karnaugh per minimizzare, se possibile, le espressioni relative alle uscite z1 e z0.

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 |  | 1 |
| 1 | 1 |  | 1 | 0 |

z1 = x y1 y0 + x y1 y0 + x y1 y0 + x y1 y0  = x XOR (y1 XOR  y0)

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 1 |  |

z0 = x y0

La realizzazione circuitale è la seguente:

Esercizio 2

Tenendo conto che con n bit l’intervallo di rappresentazione è [ -2 n-1, 2 n-1 -1], dobbiamo inizialmente calcolare il numero di bit necessari per rappresentare i valori A, B, A + B = – 87  + 26 = 61 e A – B = – 87 – 26 = – 113. L’intervallo che ci interessa è quindi [-128, 127], da cui abbiamo che il valore di n è 8.

Per calcolare B dividiamo ripetutamente per due e prendiamo poi i resti in ordine inverso rispetto a come li abbiamo ottenuti e poniamo all’inizio della rappresentazione tanti 0 quanti ne occorrono per arrivare a 8 bit; si ha così:

B=00011010

Per ottenere A troviamo prima la rappresentazione di –A=87, nel modo appena detto per A, ottenendo così 01010111, e successivamente calcoliamo l’opposto complementando a 1 ogni bit e sommando alla sequenza ottenuta 1; otteniamo così la rappresentazione:

A=10101001

La somma tra i due valori è: A + B = 10101001  + 00011010 = 11000011

La differenza tra i due valori è: A-B = A + (-B) = 10101001 + 11100110 = 10001111

Esercizio 3

Il valore più alto che si può ottenere è relativo a x = 15 ed è y = 47 che si rappresenta con 6 bit. La tabella di verità è:

| x4 | x3 | x2 | x1 | 3x+2 | y6 | y5 | y4 | y3 | y2 | y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Le espressioni minimali per y6, y5, y4, y3, y2 e y1 si ottengono tramite le mappe di Karnaugh:

| \ x2x1 x4x3\ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |

y6 = x4 x3 + x4 x2

| \ x2x1 x4x3\ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |

y5 = x4 x1 + x4 x2 + x4 x3

| \ x2x1 x4x3\ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |

y4 = x4 x3 x1 + x4 x3 x2 x1 + x4 x3 x1 + x4 x3 x2 + x4 x3 x2

| \ x2x1 x4x3\ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |

y3 = x3 x1 + x3 x2 + x3 x2 x1

| \ x2x1 x4x3\ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |

y2 = x2 x1 + x2 x1

Dalla tabella è immediato vedere che: y1 = x1

La realizzazione con PLA è:

# Text boxes

0/10

1/01

1/00

1/11

1/10

0/10

0/00

q1

q2

0/00

q0

q3

x

z1

D0

D1

z0

clock

y6

y5

y4

y3

y2

y1

x4

x3

x2

x1