Esame di Architetture degli Elaboratori I

Prof. Massini

# 8 Giugno 2006

Esercizio 1 (8 punti)

a) Convertire in binario, illustrando il procedimento, il valore decimale 321,87 con una precisione di 4 cifre.

b) Scrivere secondo la rappresentazione in complemento a 2 i valori A = 91 e B = - 23 ed eseguire la differenza.

c) Esprimere M = - 23,56 x 103 e N = 0,8916 x 105  in virgola mobile secondo la tripla <S, m, e>. Eseguire la somma e rappresentare il risultato in forma di tripla.

Esercizio 2 (9 punti)

Data l’espressione booleana (dove le variabili negate sono sottolineate)

x3 x2 x1 + x2 x1 + x3 x1 + x3 x2

- scrivere  l’espressione nella forma canonica SOP e nella forma canonica POS,

- minimizzare l’espressione usando la mappa di Karnaugh,

- disegnare il circuito con sole porte NAND.

Esercizio 3 (13 punti)

Dato il seguente automa:

- minimizzare l’automa usando la tabella triangolare

- disegnare l’automa minimo

- progettare la rete sequenziale relativa all’automa minimo, secondo il procedimento di sintesi illustrato a lezione, utilizzando FF di tipo JK

- facoltativo (2 punti) disegnare il diagramma temporale per la sequenza di ingresso 01110011.

Soluzioni

Esercizio 1

a) Conversione della parte intera:

- 321 : 2 =   160  con resto 1

- 160 : 2 =   8  con resto 0

- 80 : 2 =   40  con resto 0

- 40 : 2 =   20  con resto 0

- 20 : 2 =   10  con resto 0

- 10 : 2 =   5  con resto 0

- 5 : 2 = 2 con resto 1

- 2 : 2 = 1 con resto 0

- 1 : 2 = 0 con resto 1

Conversione della parte frazionaria:

- 0,87 ( 2 =   1,74

- 0,74 ( 2 =   1,48

- 0,48 ( 5 =   0,96

- 0,96 ( 2 =   1,92

Pertanto la rappresentazione in binario di 321,87 è 101000001,1101. Non è esatta perché la conversione della parte frazionaria è stata interrotta al 4° passo, come richiesto.

b) Tenendo conto che con n bit l’intervallo di rappresentazione è [ -2 n-1, 2 n-1 -1], dobbiamo inizialmente calcolare il numero di bit necessari per rappresentare i valori A, B e A – B = 91 – (–23) = 114. L’intervallo che ci interessa è quindi [-128, 127], da cui abbiamo che il valore di n è 8.

Per calcolare A dividiamo ripetutamente per due e prendiamo poi i resti in ordine inverso rispetto a come li abbiamo ottenuti e poniamo all’inizio della rappresentazione  tanti 0 quanti ne occorrono per arrivare a 8 bit; si ha così:

A=01011011

Per ottenere B troviamo prima la rappresentazione di –B=23, nel modo appena detto per A, ottenendo così 00010111, e successivamente calcoliamo l’opposto complementando a 1 ogni bit e sommando alla sequenza ottenuta 1; otteniamo così la rappresentazione:

B=11101001

La differenza tra i due valori è:

A-B = A + (-B) = 01011011 + 00010111 = 01110010

c) Prima di scrivere la tripla bisogna portare i valori in notazione scientifica (cioè nella forma 0,… x 10i con un opportuno valore di i). Così M = - 23,56 x 103 = - 0,2356 x 105 e N è già in notazione scientifica. Le rappresentazioni in tripla sono M = <1,  2356, 5> e N = <0, 8916, 5>.

La somma è M + N = 0,6560 e la relativa tripla è <0, 6560, 5>.

Esercizio 2

L’espressione canonica SOP si ottiene nel modo seguente:

x3 x2 x1 + x2 x1 + x3 x1 + x3 x2  =  	se manca il  letterale xi si moltiplica per (xi + xi)=1

= x3 x2 x1 + x2 x1 (x3 + x3 ) + x3 x1 (x2 + x2 ) + x3 x2 (x1 + x1 ) =

= x3 x2 x1 + x3 x2 x1 + x3 x2 x1 + x3 x2 x1 + x3 x2 x1 + x3 x2 x1 + x3 x2 x1 =

eliminando i termini ripetuti

= x3 x2 x1 + x3 x2 x1 + x3 x2 x1 + x3 x2 x1

L’espressione SOP in forma canonica si può scrivere come OR di mintermini, nel nostro caso è:

OR(m1, m3, m4, m5)

L’espressione POS in forma canonica si può scrivere come AND di maxtermini, nel nostro caso è:

AND(M0, M2, M6, M7) = (x3 + x2 + x1) (x3 + x2 + x1)( x3 + x2 + x1)( x3 + x2 + x1)

La tabella della funzione è:

| x3 | x2 | x1 | y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

La relativa mappa di Karnaugh

| \ x2x1 x3\ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Dalla mappa di Karnaugh si ottiene la forma minimale SOP:   x3 x1 + x3 x2.

La realizzazione con sole porte NAND di un’espressione della forma AND-to-OR come la minimale SOP scritta, si ottiene sostituendo porte NAND alle porte AND e alla porta OR.

Esercizio 3

L’automa in forma tabellare è:

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Q2/0 | Q8/0 |
| Q2 | Q4/0 | Q3/1 |
| Q3 | Q8/0 | Q6/1 |
| Q4 | Q7/0 | Q1/0 |
| Q5 | Q7/0 | Q3/1 |
| Q6 | Q7/0 | Q5/1 |
| Q7 | Q2/0 | Q7/0 |
| Q8 | Q4/0 | Q8/0 |

La tabella triangolare è:

| Q2 | X |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | X | (3,6)(4,8) |  |  |  |  |  |
| Q4 | (2,7)(1,8) | X | X |  |  |  |  |
| Q5 | X | (4,7) | (7,8)(3,6) | X |  |  |  |
| Q6 | X | (4,7)(3,5) | (7,8)(5,6) | X | (3,5) |  |  |
| Q7 | (7,8) | X | X | (1,7)(2,7) | X | X |  |
| Q8 | (2,4) | X | X | (1,8)(4,7) | X | X | (2,4) |
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |

Dopo una seconda analisi della tabella triangolare si vede che non ci sono stati equivalenti.

Assegnando la seguente codifica agli stati:

Q1=000

Q2=001

Q3=010

Q4=011

Q5=100

Q6=101

Q7=110

Q8=111

si ottiene la tabella di verità:

| x | y2 | y1 | y0 | Y2 | Y1 | Y0 | z | J2K2 | J1K1 | J0K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x | 0x | 1x |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x | 1x | x0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1x | x0 | 1x |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1x | x0 | x1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x0 | 1x | 0x |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x0 | 1x | x1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x1 | x1 | 1x |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x1 | x0 | x0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1x | 1x | 1x |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0x | 1x | x1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1x | x1 | 1x |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | x1 | x1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x1 | 1x | 0x |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x0 | 0x | x1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x0 | x0 | 0x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x0 | x0 | x0 |

Le espressioni booleane per le funzioni di eccitazione e per la funzione di uscita z sono (per la complementazione uso la sottolineatura):

z =  x y1 y0 + x y2 y1 + x y2 y1 y0

J2 =  x y1 + x y1 y0

K2 = x y1 + x y1 y0

J1 = x y2 + x y0 + y2 y0

K1 = x y2 + x y2 y0

J0 = x y2 + x y2 + x y1

K0 = y2 y1 + x y2 + x y2 y1

Ottenute le espressioni per le funzioni di minimizzazione è facile disegnare il circuito.

Il diagramma temporale è:

# Text boxes

0/0

0/0

1/0

1/1

0/0

1/0

1/1

1/0

1/1

0/0

1/1

0/0

q1

q2

q3

q4

q7

q6

q5

1/0

q8

0/0

0/0

0/0

x3

x1

x3

x2

y0

y1

y2

x

clock