Architetture degli Elaboratori I

29 gennaio 2007

Andrea Sterbini e Annalisa Massini

Prima parte

#### Esercizio 1

Dati i valori nella rappresentazione in complemento a 2:

A = 01100110 e B=101001

calcolare il valore decimale corrispondente.

Eseguire la somma e la differenza e verificare il risultato calcolando i valori decimali corrispondenti.

Esercizio 2

Ricavare le funzioni di uscita z2, z1 e z0 realizzate dal circuito in figura, dove x1 e x0 sono gli ingressi e y1 e y0 sono le linee di selezione del demultiplexer; ricavare poi, dalle espressioni ottenute, le espressioni canoniche SOP e disegnare il circuito corrispondente con sole porte NAND.

Esercizio 3

Progettare il circuito combinatorio che riceve in ingresso il valore x, con 0 ≤ x ≤ 7, rappresentato in codifica binaria dai bit x2, x1 e x0 e produce in uscita la codifica BCD delle due cifre del valore decimale ottenuto da:	f(x) = x2 + 2x

Realizzare il circuito sia con ROM che con PLA.

Soluzioni

#### Esercizio 1

#### Il valore decimale associato ad A e B è:

A = 01100110 = 26 + 25 + 22 + 21 = 102

e

B = 11101001 = -27  + 26 + 25 + 23 + 20 = -23

La somma è:

01100110

+ 11101001

----------------

01001111 = 26 + 23 + 22 + 21 + 20 = 79

Per calcolare la differenza bisogna prima ottenere l’opposto di -23:

00010110

+ 00000001

----------------

00010111 = 24 + 22 + 21 + 20 = 23

La differenza è quindi:

01100110

+ 00010111

----------------

01111101 = 26 + 25 + 24 + 23 + 22 + 20 = 125

#### Esercizio 2

Le espressioni delle uscite del multiplexer sono, dall’alto verso il basso:

w3 = x1 y1 y0

w2 = x1 y1 y0

w1 = x1 y1 y0

w0 = x1 y1 y0

Le espressioni delle uscite sono:

z2 = x1 x0 y1 y0 (x1 y1 y0 + x1 y1 y0) = 0

z1 = x1 y1 y0 + x1 y1 y0

z0 = x1 x0 y1 y0 + x1 y1 y0 + x1 y1 y0

Le espressioni canoniche SOP sono:

z1 = x1 y1 y0 + x1 y1 y0 =  x1 y1 y0 (x0 + x0) + x1 y1 y0 (x0 + x0) = x1 x0 y1 y0 + x1 x0 y1 y0 + x1 x0 y1 y0 + x1 x0  y1 y0

z0 = x1 x0 y1 y0 + x1 y1 y0 + x1 y1 y0 = x1 x0 y1 y0 + x1 y1 y0 (x0 + x0)  + x1 y1 y0 (x0 + x0) =

x1 x0 y1 y0 + x1 x0 y1 y0 + x1 x0 y1 y0 + x1 x0 y1 y0 + x1 x0  y1 y0

Le espressioni SOP danno origine a circuiti AND-to-OR; tali circuiti possono essere realizzati con sole porte NAND utilizzando una porta NAND per ogni AND e per l’unico OR presente nell’espressione.

Esercizio 3

La tabella di verità è la seguente:

| x2 | x1 | x0 | F(x) | y3 | y2 | y1 | y0 | z3 | z2 | z1 | z0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Le espressioni minimizzate con le mappe di Karnaugh sono:

y3 = 0

y2 = x2 x1

y1 = x2 x1 + x2 x0

y0 = x2 x1 x0 + x2 x1 x0

z3 = x1 x0

z2 = x2 x1 x0 + x2 x1

z1 = x2 x1 x0 + x2 x1 x0

z0 = x0

Le espressioni minimali vengono utilizzate per la realizzazione con PLA.

La realizzazione con multiplexer usando x1 e x0 come linee di selezione è la seguente:

# Text boxes

x1

z2

x0

y1

y0

z1

demux

z0