Esame di Architetture degli Elaboratori I

Canale E-O Prof.ssa Massini

# 20 Giugno 2008

Esercizio 1 (18 punti)

Dato l’automa in tabella:

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| S0 | S1/0 | S2/0 |
| S1 | S3/0 | S0/0 |
| S2 | S1/0 | S6/0 |
| S3 | S2/1 | S0/1 |
| S4 | S5/1 | S0/1 |
| S5 | S4/1 | S0/1 |
| S6 | S1/0 | S0/0 |

- minimizzare l’automa usando la tabella triangolare

- disegnare l’automa minimo

- progettare la rete sequenziale relativa all’automa minimo, secondo il procedimento di sintesi, utilizzando FF di tipo JK; realizzare la parte combinatoria sia con ROM che con porte logiche

- disegnare il diagramma temporale per la sequenza di ingresso AAABBA.

Esercizio 2 (8 punti)

# Siano Rs_0, Rs_1, Rs_2 e Rs_3 quattro registri sorgente e sia Rd un registro destinazione.

# Si progetti la rete di interconnessione tale che:

# - i due bit dell’indice del registro sorgente si ottengono rispettivamente come OR tra i bit meno significativi di  Rs_1 e  Rs_3 e  come AND tra i bit più significativi di  Rs_0 e  Rs_2

# - la scrittura su Rd avviene se R_0 è maggiore della somma tra Rs_1 e  Rs_2

Esercizio 3 (4 punti)

Dati A= - 58 e B= 21

- determinare l’intervallo di rappresentazione che consente di rappresentare la somma e il prodotto nella rapresentazione in complemento a 2

- eseguire la somma e la sottrazione (nella rappresentazione in complemento a due).