#### Canale P-V Velardi

#### Esame di Sistemi Digitali

24 giugno 2009

## Compito A

Esercizio 1 (7 punti)

E’ dato il seguente numero rappresentato in base 5: 321,041. Convertirlo in base 2, usando 8 bit per la parte intera e 8 bit per la parte frazionaria. Darne poi la rappresentazione in virgola mobile normalizzata, usando 12 bit per la mantissa e 4 per l’esponente.

Esercizio 2 (13 punti)

Seguendo lo schema di sintesi, progettare e disegnare la rete sequenziale con flip-flop di tipo D in grado di riconoscere le sequenze 100 e 111

- con eventuali sovrapposizioni,

- senza sovrapposizioni.

Esercizio 3 (10 punti)

Si hanno quattro registri sorgente S0, S1, S2 e S3 e quattro registri destinazione D0, D1, D2 e D3 di 3 bit ciascuno. Si vuole realizzare un’interconnessione tale che:

- se il numero di 1 memorizzati in S0 è pari allora  Di ( Si

- altrimenti  D(i+1) mod 4 ( Si

Si supponga infine di avere un segnale esterno GO che abilita le operazioni descritte se e solo se GO = 1. Si descriva l’interconnessione dettagliando tutti i segnali di controllo e le connessioni richieste.

Soluzioni Compito A

Esercizio 1

Convertiamo il numero in base 10:

321,041 5  =  3 ( 25  +  2 ( 5  +  1 ( 1   +   4 ( 5-2  +  1 ( 5-3  =  86,168

che convertito in base 2 è

86 : 2 = 43  con resto 0

43 : 2 = 21  con resto 1

21 : 2 = 10  con resto 1

10 : 2 =   5  con resto 0

5 : 2 =   2  con resto 1

2 : 2 =   1  con resto 0

1 : 2 =   0  con resto 1

0,168  (  2  =  0,336

0,336  (  2  =  0,672

0,672  (  2  =  1,344

0,344  (  2  =  0,688

0,688  (  2  =  1,376

0,376  (  2  =  0,752

0,752  (  2  =  1,504

0,504  (  2  =  1,008

che quindi genera  01010110 , 00101011 che convertito in virgola mobile dà

<0 , 101011000101 , 0111>

Esercizio 2

- L’automa nel caso di riconoscimento di sequenze con sovrapposizioni è:

La tabella di verità è:

| x | q1 | q0 | Q1 | Q0 | z | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Usando le mappe di Karnaugh (o semplicemente osservando la tabella) si ottengono le espressioni minimizzate:

D1 = q0

D2 = x

La funzione di uscita è:	z = x q1 q0 + x q1 q0

Il circuito è:

- Nel caso di riconoscimento di sequenze senza sovrapposizioni, l’automa è:

La tabella di verità è:

| x | q1 | q0 | Q1 | Q0 | z | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Usando le mappe di Karnaugh si ottengono le espressioni minimizzate:

D1 = q1 q0

D2 = x q1

La funzione di uscita è:	z = x q1 q0 + x q1 q0

Il circuito è:

Esercizio 3

Anzitutto realizziamo un circuito combinatorio che calcoli la funzione di parità per un numero di 3 bit (cioè una funzione f(n) che dà 1 se e solo se il numero binario n contiene un numero pari di 1). La tabella è

| x y z | f |
| --- | --- |
| 0 0 0 | 1 |
| 0 0 1 | 0 |
| 0 1 0 | 0 |
| 0 1 1 | 1 |
| 1 0 0 | 0 |
| 1 0 1 | 1 |
| 1 1 0 | 1 |
| 1 1 1 | 0 |

che è realizzabile col circuito espresso dalla seguente espressione booleana  x ( ( y ( z ) (chiamiamo PARITA’ tale circuito).

L’interconnessione richiesta è pertanto

# Text boxes

Q1

Q0

Q3

Q2

1/0

0/0

0/0

0/1

1/0

1/1

0/0

Q2

Q3

Q0

Q1

1/0

0/0

0/0

0/1

1/0

1/1

0/0

1/0

D0

D1

x

GO

PARITA’

in_D2

in_D1

in_D0

D2

D1

D0

D3

S0

S1

S2

S3

in_D3

D1

D0

x

clock

clock