# CIRCUIT  MAKER

## Il laboratorio Virtuale

di Elettronica

Utilità:

- Progettazione di circuiti

- Esecuzione di simulazioni

La barra dei comandi

### Scelta dei componenti

Riquadri:

- Major D. C. = raggruppa componenti per tipo

- Minor D. C. = sottotipi di un certo tipo

- D. Symbol = seleziona il simbolo grafico, di cui a fianco dà l’anteprima

- Model = possibili realizzazioni pratiche

Pulsanti:

- Ruotare, capovolgere, descrizione, …

- Posizionare o annullare

### Digital Basics

### Flip Flop

#### Porte logiche

### Digital  by  Function

Varie funzionalità, tra cui:

- Comparatori

- Contatori

- Codificatori, Decodificatori

- Multiplexer, Demultiplexer

- RAM  e  ROM

- Registri

### Function Blocks

Varie funzioni matematiche, tra cui:

- Somma

- Prodotto, Quoziente

- Derivata, Integrale

### Clock

### Connessione di componenti

- Selezionare il pulsante di connessione

- Posizionare il mouse su di un punto di connessione valido (si evidenzia in rosso)

- Cliccando e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse traccia una connessione fino ad un altro punto valido

- Rilascia il tasto e la connessione è automaticamente creata

OSS.1: spostando componenti le connessioni rimangono

OSS.2: eventuali incroci di fili sono gestiti automaticamente

OSS.3: è possibile fare diramazioni di un filo con la normale procedura di connessione di componenti (anche un filo è un valido punto di connessione)

- monitorare lo stato di componenti

- Forzare dei valori in ingresso (ad ogni click del mouse si cambia valore)

I valori sono:	-  Z (valore indefinito)

- H (valore alto – 1)

- L (valore basso – 0)

Tramite colori diversi evidenzia il segnale elettrico presente sui vari componenti ad ogni istante

(  Verde 	=   assenza di segnale

(  Rosso 	=   segnale alto

(  Blu 		=   segnale basso

##### Ed infine

### Inserire valori costanti

Tramite:		- pulsante PROBE (già visto)

- Logic Switch:

### Pulser

Servono per realizzare Clock o oggetti che, ad intervalli regolari, emettono un segnale alto della durata specificata

NOTA: fate grande attenzione al clock!!

Data Sequencer

Sono generatori di stringhe di 8 bit

N.B.: per avere stringhe di più bit si possono mettere in parallelo più Data Sequencer

- Posizionare in ogni punto di interesse uno SCOPE

(appare una  finestra con forme d’onda per

ogni SCOPE inserito)

Ad esempio:

dove il Clock ha un segnale ALTO per 2 unità di tempo ed un basso per 2 unità di tempo.

Ecco come evolve il diagramma temporale nelle prime 6 unità di tempo (primi 6 passi)

# Text boxes

1.

Crea un nuovo schema

Apre uno schema esistente

Salva lo schema corrente

Stampa lo schema corrente

Cancella elementi, fili e testo

Aggiunge testo

Aggiunge fili per connettere elementi

Seleziona e muove elementi, fili e testo

2.

Capovolge orizzontalmente gli elementi selezionati

Ad ogni click ruota di 90° in senso antiorario gli elementi selezionati

Zoom

(ingrandisce e, premendo SHIFT, rimpicciolisce)

3.

Un passo di simulazione

Reset della simulazione

Modalità analogica o digitale

4.

Attiva e arresta la simulazione

Mostra le forma d’onda digitali

In modalità digitale, visualizza lo stato dei vari elementi

Azione sui valori degli elementi del circuito (es.: passaggio di corrente)

5.

Info su componenti del circuito

6.

Gestione di macro

(non disponibile nella versione per studenti)

Ricerca un componente per nome

Selezionare i componenti da inserire

Funzioni più avanzate

#### Funzionamento del pulsante  PROBE

#### Funzionamento del pulsante  TRACE

Dopo il primo passo (click sul pulsante		 )

#### Visualizzare forme d’onda

( Selezionare la modalità digitale

Per fare ciò:

- Seleziona oggetto (pulsante		)

- Seleziona  “Instruments/Digital/SCOPE”

- Clicca col mouse sul punto di interesse

(il sistema assegna un nome automatico; per

modificarlo, cliccare due volte sullo SCOPE

ed inserire il nome desiderato)

(  Resettare il circuito (     ) e cliccare sul

pulsante Waveforms (      )

- Dopo aver cliccato il pulsante       , selezionare  Digital/Instruments/Pulser

- Posizionare il pulser nel circuito e connetterlo opportunamente

- Cliccarci sopra due volte per impostare la durata dei segnali ALTO e BASSO in termini di unità di tempo

- Dopo aver premuto il pulsante       , selezionare Digital/Instruments/DataSeq

- Posizionarlo nel circuito e collegarlo opportunamente

- Cliccarci sopra due volte; appare la finestra

dove :	- Tick Increment stabilisce ogni quanti passi

bisogna passare al prossimo elemento

- Pattern permette di stabilire le regole con cui

vengono generati i dati

- Cliccando su Pattern appare la finestra

dove :	- Increment stabilisce il numero di volte che

deve comparire uno stesso elemento

- Una volta terminata la sequenza, ricomincia da capo

- Dopo aver cliccato il pulsante        , selezionare  Digital/Power/Logic Switch

- Posizionarlo nel circuito e connetterlo opportunamente

- Ad ogni click su di esso, il valore cambia